## Slide 1: Hardware: co se děje uvnitř
Digitální a mediální gramotnost

## Slide 2: Co nás čeká
Komponenty, architektury a paměti už znáte z 1. ročníku
Teď jdeme dovnitř: jak procesor pracuje a co znamenají čísla ve specifikaci
A kde všude jsou počítače, i když nevypadají jako počítač
1
Cyklus procesoru načti, dekóduj, proveď
2
Takt, jádra, vlákna čtení specifikace
3
Hierarchie pamětí proč procesor čeká
4
Sestava podle účelu kompatibilita a úzká hrdla
5
Mikrokontroléry a SoC počítač ve stroji i v mobilu
6
Energie a e-odpad co stojí provoz a co zbyde

## Slide 3: 1 · Cyklus procesoru
Procesor dělá pořád dokola stejné kroky
Instrukce i data leží v paměti – von Neumannova architektura
Miliardy cyklů za sekundu, každý krok je ale velmi jednoduchý
Kolik cyklů za sekundu udělá procesor 3 GHz?
Načti
instrukci z paměti
Dekóduj
co se má udělat
Proveď
výpočet v ALU
Ulož
výsledek do registru nebo paměti
Stejně pracuje řídicí systém CNC: načte řádek programu, vyhodnotí ho a provede pohyb.
A mikrokontrolér v pračce: načte stav čidel, rozhodne, sepne motor nebo ventil.
Notes: Odpověď: 3 miliardy. Moderní procesory zvládnou i několik instrukcí za takt, ale princip zůstává.

## Slide 4: 2 · Takt, jádra, vlákna
Takt (GHz): kolik cyklů za sekundu
Jádra: kolik úloh běží opravdu současně
Vlákna: jádro střídá dvě úlohy, aby nečekalo
Vyšší číslo ≠ rychlejší pro vás – záleží, co program umí využít
Proč hra často běží stejně na 8 i 16 jádrech?
ČTENÍ SPECIFIKACE
Takt
Kolem 3–5 GHz. Rychlost jednoho jádra – důležitá pro hry i modelování v CAD.
Jádra
Typicky 4–24. Pomáhají při renderingu, střihu videa a simulacích.
Cache
Rychlá paměť přímo v procesoru. Víc cache = méně čekání na RAM.
GPU
Tisíce jednoduchých jader. Grafika, AI, výpočty simulací.

## Slide 5: 3 · Hierarchie pamětí
Čím rychlejší paměť, tím menší a dražší
Procesor často čeká na data, ne na výpočet
Proto SSD zrychlí starý počítač víc než nový procesor
Proč se program poprvé spouští déle než podruhé?
Paměť | Kapacita | Přístup (řádově)
Registry | bajty | pod 1 ns
Cache | MB | 1–10 ns
RAM | GB | ~100 ns
SSD | stovky GB až TB | ~0,1 ms
HDD | TB | ~10 ms
Registry = nářadí v ruce, cache = ponk, RAM = regál v dílně, disk = sklad přes dvůr.
Notes: Podruhé jsou data programu už v RAM (mezipaměť systému), nemusí se číst z disku.

## Slide 6: 4 · Sestava podle účelu
Nejdřív účel a rozpočet, pak komponenty
Úzké hrdlo: nejslabší díl brzdí celek
Kompatibilita: patice procesoru, typ RAM, napájení, rozměr skříně
Která komponenta brzdí váš počítač?
Účel | Na čem záleží | Kde lze šetřit
Škola, kancelář | SSD, 16 GB RAM | grafika, procesor
CAD, modelování | rychlé jádro CPU, GPU, 32 GB RAM | skříň, vzhled
Střih videa | jádra CPU, RAM, rychlé disky | vzhled
Hry | GPU, rychlé jádro CPU | počet jader
Notes: Aktivita ve skupinách: sestavte počítač pro zadaný účel (kancelář, CAD, střih videa, hry) za 25 000 Kč podle aktuálních cen na e-shopu. Zdůvodněte, kde jste šetřili.

## Slide 7: 5 · Mikrokontroléry a SoC
Počítač nemusí mít skříň ani monitor
Mikrokontrolér: procesor, paměť a vstupy/výstupy v jednom čipu
SoC: celý počítač na čipu – mobil, tablet, nové notebooky (ARM)
Kolik řídicích jednotek je v moderním autě?
Mikrokontrolér
Arduino
Řízení pračky
Řídicí jednotka v autě
Termostat
SoC
Mobil, tablet
Raspberry Pi
Notebooky s ARM
Chytré hodinky
Notes: Odpověď: desítky, u moderních aut běžně 50 až přes 100 řídicích jednotek (ECU).

## Slide 8: 6 · Energie a e-odpad
Výkon stojí energii: herní PC v zátěži stovky W, notebook desítky, mikrokontrolér pod 1 W
Datová centra spotřebují zhruba 1,5 % světové elektřiny
E-odpad obsahuje kovy, které jde vrátit do oběhu
Co jste udělali se svým starým mobilem?
~1,5 %
světové elektřiny spotřebují datová centra
62 mil. t
e-odpadu vzniklo ve světě v roce 2022
22 %
z toho se prokazatelně recyklovalo
Nejekologičtější zařízení je to, které už máte. Výměna baterie, SSD nebo víc RAM prodlouží život o roky.
Starou elektroniku odevzdejte ve sběrném dvoře nebo v obchodě – nepatří do koše.
Notes: Zdroje: IEA, Energy and AI (2025) – datová centra cca 1,5 % světové spotřeby elektřiny v roce 2024; Global E-waste Monitor 2024 – 62 mil. tun e-odpadu v roce 2022, prokazatelně recyklováno 22,3 %.

## Slide 9: Kam to vede
Hardware je průnik elektra, IT i strojařiny
Chlazení a skříň řeší strojař, desku elektrotechnik, firmware programátor
Do portfolia: popište hardware, na kterém stojí váš projekt z odborného bloku
ELEKTROTECHNIKA
Návrh elektroniky
Vestavné systémy
Servisní technik
IT
Správce infrastruktury
Datová centra
Hardwarová bezpečnost
STROJÍRENSTVÍ
Mechatronik
Diagnostika strojů
Údržba výrobních linek

## Slide 10: K diskuzi: hardware kolem vás
Vyberte zařízení, které používáte v odborném bloku
Projděte ho otázkami vpravo
Diskutujte ve dvojicích, pak krátce sdílejte se třídou
1
Jaký počítač potřebuje váš projekt a proč?
2
Co ve specifikaci notebooku je pro vás opravdu důležité?
3
Kde je úzké hrdlo vašeho počítače?
4
Najdete kolem sebe tři zařízení s mikrokontrolérem?
5
Co uděláte se zařízením, které přestanete používat?