## Slide 1: Sítě: co se stane, když napíšu adresu
Digitální a mediální gramotnost

## Slide 2: Co nás čeká
IP, DNS, protokoly a model ISO/OSI už znáte z 1. ročníku
Teď je poskládáme do jedné cesty – od Enteru ke stránce
A podíváme se, kdo všechno na té cestě vidí, co děláte
1
Cesta požadavku od adresy ke stránce
2
DNS telefonní seznam internetu
3
HTTPS a certifikáty co znamená zámeček
4
Domácí síť router, DHCP, Wi‑Fi
5
Hosting a doména jak dostat web na internet
6
Soukromí a VPN kdo vás sleduje a co pomáhá
7
Nástroje ping, tracert, nslookup

## Slide 3: 1 · Cesta požadavku
Za jedním kliknutím jsou desítky kroků
Navazuje na protokoly a ISO/OSI z 1. ročníku
Prohlížeč vše ukáže v nástrojích pro vývojáře (F12 → Síť)
Kolik požadavků vyvolá otevření jedné zpravodajské stránky?
OD ENTERU KE STRÁNCE
1
Napíšete adresu hradebni.cz
2
DNS přeloží jméno na IP adresu
3
TCP spojení a TLS – dohoda na šifrování
4
HTTP požadavek GET a odpověď serveru
5
Prohlížeč stáhne obrázky, styly, skripty a vykreslí stránku
Notes: Ukažte F12 → Síť a obnovte zpravodajský web – obvykle přes 100 požadavků (obrázky, styly, skripty, reklamy, měření).

## Slide 4: 2 · DNS
Lidé si pamatují jména, počítače čísla
Překlad jde hierarchicky: kořen → .cz → doména
Odpověď se ukládá do mezipaměti – proto změna DNS chvíli trvá
Co se stane, když DNS server neodpovídá?
Záznam | Co určuje | Příklad
A | IPv4 adresa | 192.0.2.10
AAAA | IPv6 adresa | 2001:db8::10
CNAME | přezdívka jiného jména | www → example.cz
MX | poštovní server | mail.example.cz
TXT | ověření domény, ochrana pošty | záznam SPF
Vyzkoušejte: nslookup hradebni.cz

## Slide 5: 3 · HTTPS a certifikáty
HTTPS = HTTP + šifrování TLS
Certifikát dokazuje, že server patří k doméně
Zámeček neříká, že je web poctivý – i phishingový web má certifikát
Kdo vydal certifikát webu školy?
ZÁMEČEK NEZNAMENÁ
ZÁMEČEK ZNAMENÁ
Web je důvěryhodný
Spojení je šifrované
Firma za webem je poctivá
Server ovládá tuto doménu
Odkaz z e-mailu je v pořádku
Data po cestě nikdo nepřečte
O heslo nemůžete přijít
Data po cestě nikdo nezmění
Notes: Klikněte na zámeček v adresním řádku → Certifikát. Certifikáty zdarma vydává např. Let's Encrypt, proto je mají i podvodné weby.

## Slide 6: 4 · Domácí síť
Router dělá víc věcí najednou: směrování, Wi‑Fi, DHCP, NAT, firewall
Privátní adresy 192.168.x.x platí jen doma, ven jde jedna veřejná
Výchozí heslo routeru = otevřené dveře
Znáte heslo do administrace vašeho routeru?
ZABEZPEČENÍ ROUTERU
Změnit výchozí heslo administrace
Šifrování WPA3, případně WPA2 – nikdy WEP ani otevřená síť
Aktualizovat firmware routeru
Vypnout WPS a vzdálenou správu, pokud je nepotřebujete
Hosté a chytrá zařízení v oddělené síti

## Slide 7: 5 · Hosting a doména
Doména: jméno, které si pronajmete u registrátora
Hosting: počítač, na kterém web běží
DNS záznam spojí jméno s hostingem
Statický web zdarma na GitHub Pages – tak běží vaše portfolio
Kolik stojí doména .cz na rok?
Doména
jméno, stovky Kč za rok
DNS
záznam A nebo CNAME
Hosting
GitHub Pages, webhosting, cloud
Web
HTTPS certifikát zdarma
Vaše portfolio: jmeno.github.io – doména GitHubu, hosting zdarma, HTTPS automaticky. Vlastní doménu připojíte záznamem CNAME.
Notes: Doména .cz stojí u registrátorů řádově stovky Kč ročně. Doménu .cz spravuje sdružení CZ.NIC. Certifikát zdarma vydává Let's Encrypt; GitHub Pages ho nastaví automaticky.

## Slide 8: 6 · Soukromí online
Cookies třetích stran vás sledují napříč weby
Otisk prohlížeče: rozpozná vás i bez cookies
Poskytovatel internetu vidí, ke kterým serverům se připojujete, obsah HTTPS ne
Proč vám reklama nabízí přesně to, co jste včera hledali?
Co vás sleduje
Cookies třetích stran
Otisk prohlížeče
Přihlášení přes Google
Aplikace v mobilu
Co pomáhá
Blokování sledování
Odmítnout cookies
Oddělené profily prohlížeče
Kontrola oprávnění aplikací

## Slide 9: 6 · VPN: co řeší a co ne
VPN: šifrovaný tunel k serveru poskytovatele VPN
Chrání na veřejné Wi‑Fi a skryje provoz před poskytovatelem internetu
Provozovatel VPN ale vidí to, co dřív poskytovatel – důvěru jen přesouváte
Komu svěřujete svůj provoz, když použijete VPN zdarma?
VPN NEŘEŠÍ
VPN ŘEŠÍ
Sledování přes cookies a přihlášení
Odposlech na veřejné Wi‑Fi
Phishing a malware
Skrytí provozu před poskytovatelem
Anonymitu před provozovatelem VPN
Přístup do firemní sítě z domova
Slabé heslo
Skrytí vaší IP adresy před webem

## Slide 10: 7 · Nástroje
Síť se dá „ohmatat“ z příkazového řádku
Ukáže, kde se komunikace zastavila
Stejné příkazy použijete doma i ve firmě
Kudy vede cesta ze školy k serveru v USA?
PŘÍKAZOVÝ ŘÁDEK (CMD)
ping hradebni.cz
→ odpovídá server? jak rychle?
tracert google.com
→ přes které routery paket jde
nslookup hradebni.cz
→ jakou IP adresu vrátí DNS
ipconfig /all
→ moje IP, brána, DNS server
Notes: Spusťte tracert na server v zahraničí a sledujte, jak rostou časy odezvy – podle nich se dá odhadnout, kde paket opouští Evropu.

## Slide 11: Kam to vede
Stroje, budovy i auta jsou dnes v síti
Kdo rozumí síti, rozumí i jejím rizikům
Do portfolia: popište, jak běží vaše GitHub Pages, nebo připojte vlastní doménu
ELEKTROTECHNIKA
Průmyslové sítě
IoT a chytré budovy
Telekomunikace
IT
Správce sítí
Kyberbezpečnost
Cloudový inženýr
STROJÍRENSTVÍ
Průmysl 4.0
Vzdálená diagnostika
Digitální dvojče výroby

## Slide 12: K diskuzi: vaše síť
Vezměte svou domácí síť a weby, které denně používáte
Projděte je otázkami vpravo
Diskutujte ve dvojicích, pak krátce sdílejte se třídou
1
Co se děje mezi stiskem Enteru a zobrazením stránky?
2
Proč zámeček v prohlížeči k důvěře nestačí?
3
Je vaše domácí síť zabezpečená podle kontrolního seznamu?
4
Kdo všechno vidí, které weby navštěvujete?
5
Kdy má VPN smysl a kdy je zbytečná?